IMPRESA:

CANTIERE:

P.I.M.U.S. PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

Anagrafica del cantiere

| Redatto da |  |
| --- | --- |
| nella sua qualità |  |
| la cui competenza è attestata da |  |
| Denominazione Cantiere |  |
| sito in |  |
| Ditta che esegue il montaggio e lo smontaggio del ponteggio |  |
| sede legale in |  |
| datore di Lavoro Sig |  |
| Committente del cantiere Sig. |  |
| residente in |  |

Addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio

| Proprietario del ponteggio: |  |
| --- | --- |
| Preposto all’installazione e controllo: |  |
|  dipendente della ditta |  altro: |
| Possesso dei requisiti (Attenzione: allegare documentazione) |
|  attestato di frequenza corso specifico; art. 136, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008 |
| Addetto all’installazione: |  |
|  dipendente della ditta |  altro: |
| Possesso dei requisiti (Attenzione: allegare documentazione) |
|  attestato di frequenza corso specifico; art. 136, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008 |
| Addetto all’installazione: |  |
|  dipendente della ditta |  altro: |
| Possesso dei requisiti (Attenzione: allegare documentazione) |
|  attestato di frequenza corso specifico; art. 136, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008 |
| Addetto all’installazione: |  |
|  dipendente della ditta |  altro: |
| Possesso dei requisiti (Attenzione: allegare documentazione) |
|  attestato di frequenza corso specifico; art. 136, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008 |

Marca, tipo e caratteristiche dei ponteggi da montare/smontare

| Marca | Modello/tipo |
| --- | --- |
| Allegare libretto di montaggio con autorizzazione ministeriale dei ponteggi metallici fissi |

	Ponteggio realizzato con elementi della stessa marca e tipo:

(è possibile affiancare stilate di ponteggio di una marca e tipo con stilate di ponteggio di altra marca e/o tipo, purché ogni stilata sia indipendente dalle altre e montata secondo quanto previsto dal proprio libretto/aut.min.)

  Il ponteggio non è alto più di 20mt. ed è montato secondo gli schemi tipo indicati nel libretto/aut.min. (in questo caso allegare disegno esecutivo del ponteggio consistente in planimetria dove risulti l’estensione e prospetti dove risultino le altezze.)

 	Il ponteggio è alto più di 20m;

 	Il ponteggio non è montato secondo gli schemi tipo indicati nel libretto/aut.min.;

	Sulle facciate del ponteggio sono installati teli di protezione;

	Sulle facciate del ponteggio sono installati cartelloni pubblicitari di notevoli dimensioni;

	Il ponteggio è dotato di ponti da tiro e/o argani elettrici;

	Il ponteggio è totalmente o parzialmente a sbalzo.

(In uno o più di questi casi allegare un progetto del ponteggio comprendente calcolo di stabilità, eseguito secondo le istruzioni del libretto/aut.min. e disegno esecutivo del ponteggio, il tutto firmato da un ingegnere o architetto, abilitato a norma di legge all’esercizio della professione.)

	Ponteggio realizzato con elementi di diversa marca e/o tipo

(in questo caso allegare un progetto del ponteggio comprendente relazione di calcolo resistenza e stabilità, eseguito secondo le istruzioni dei libretti/aut.min., e disegno esecutivo del ponteggio per le configurazioni di impiego, il tutto firmato da un ingegnere o architetto, abilitato a norma di legge all’esercizio della professione.)

	Ponti da tiro e piazzole di carico/scarico

È previsto che la movimentazione del materiale necessario o derivante dalle lavorazioni (mattoni, calce, inerti da demolizioni, ecc.) venga effettuata dal ponteggio?

 SI 	 NO

Se la risposta alla precedente domanda è SI, sul ponteggio deve essere realizzato:

­uno o più ponti da tiro,

­una o più piazzole di carico/scarico.

(In caso di realizzazione di ponte da tiro o di piazzola di carico/scarico non prevista dal libretto/aut.min. del ponteggio, allegare progetto secondo quanto già indicato nel precedente punto)

ATTENZIONE: È ASSOLUTAMENTE VIETATO SMONTARE, ANCHE TEMPORANEAMENTE, PARAPETTI O ALTRE PARTI DI PONTEGGIO PER MOVIMENTARE DEI MATERIALI.

Rischi ambientali

Condizioni meteo avverse: pioggia, vento forte, neve, gelo, nebbia

	Il Preposto all’installazione e al controllo valuta se le condizioni atmosferiche consentono di effettuare le operazioni di montaggio/smontaggio in tutta sicurezza, in caso contrario sospende tali operazioni.

	Altro:

Presenza di linee elettriche aeree nude in tensione ad una distanza minore di quella prevista dall’allegato IX del D.Lgs. 81/2008.

(Compilare solo se in caso affermativo)

Bisogna valutare se in ogni fase del montaggio/smontaggio, con particolare riferimento alle fasi di movimentazione degli elementi, ci si porta, con qualche elemento e/o struttura, ad una distanza minore di quella prevista dall’allegato IX del D.Lgs. 81/2008 dai conduttori della linea elettrica nuda in tensione.

	Installazione di adeguate protezioni atte ad evitare contatti accidentali o avvicinamenti pericolosi ai conduttori della linea.

	Spostamento o isolamento dei conduttori della linea da parte della Società Esercente.

	Messa fuori tensione della linea da parte della Società Esercente.

(In questo caso il Preposto farà iniziare le operazioni di montaggio/smontaggio del ponteggio solo dopo che la Società Esercente gli avrà consegnato documento attestante l’avvenuta messa fuori tensione della linea).

Ponteggio montaggio/smontaggio su area pubblica con transito di mezzi e pedoni

(Compilare solo se in caso affermativo)

	Permesso di occupazione di suolo pubblico rilasciato dal comune (Deve essere presente in cantiere).

	Viene installata la segnaletica verticale così come previsto dal Codice della Strada.

	L’area necessaria al montaggio/smontaggio viene delimitata con transenne o altro.

	Il Preposto e gli addetti al montaggio/smontaggio indossano indumenti ad Alta Visibilità di Classe 3.

	Altro:

Ponteggio montato/smontato in cantiere con il contemporaneo transito di mezzi da cantiere quali camion, ruspe, pale, dumper, ecc.

(Compilare solo se in caso affermativo)

	L’area necessaria al montaggio/smontaggio viene delimitata con transenne o altro.

	Il Preposto e gli addetti al montaggio/smontaggio indossano indumenti ad Alta Visibilità di Classe 3.

	Altro:

Ponteggio montato/smontato all’interno di locali con altra attività lavorativa in atto

(Compilare solo se in caso affermativo)

	Rischi che l’altra attività lavorativa in atto comporta a carico degli addetti al montaggio/smontaggio ponteggio:

	Misure di protezione adottate:

	Rischi che l’attività di montaggio/smontaggio ponteggio comporta a carico dei lavoratori addetti all’altra lavorazione:

	Misure di protezione adottate:

Ponteggio montato/smontato in cantiere con presenza di attività interferenti interne e/o esterne

(Compilare solo se in caso affermativo)

	Rischi che le attività interferenti in atto comportano a carico degli addetti al montaggio/smontaggio ponteggio:

	Misure di protezione adottate:

	Rischi che l’attività di montaggio/smontaggio ponteggio comporta a carico dei lavoratori addetti alle altre attività interferenti:

	Misure di protezione adottate:

Ponteggio montato/smontato in ore notturne o in aree scarsamente illuminate

(Compilare solo se in caso affermativo)

	Installazione di impianto di illuminazione artificiale tale da garantire un adeguato illuminamento ed evitare fastidiosi abbagliamenti, in tutte le zone interessate dalle attività di montaggio/smontaggio del ponteggio.

Verifica dell’area di montaggio del ponteggio al fine di evitare franamenti del terreno o cedimenti di pavimentazioni

Il terreno su cui verrà montato il ponteggio è sufficientemente compatto e tale da sopportare i pesi previsti?:  SI  NO

(Attenzione: per rispondere a questa domanda valutare se è necessaria una relazione tecnico geologica).

Se la risposta alla precedente domanda è NO indicare quali misure devono essere adottate:

Il ponteggio è montato sopra strutture che possono dare luogo a dei cedimenti e sprofondamenti, quali falde di copertura, solai, tombini, cisterne, cunicoli, ecc.:  SI  NO

(Se la risposta è affermativa valutare se è necessaria una relazione tecnica)

Se la risposta alla precedente domanda è SI, cioè vi è pericolo di cedimenti e sprofondamenti, indicare quali misure devono essere adottate:

(La relazione tecnica geologica e la relazione tecnica sopra citate, se realizzate, devono essere allegate al presente PiMUS.)

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Attenzione: tutti i DPI devono essere rispondenti al D.Lgs. n. 475/1992. Pertanto ogni DPI deve portare il marchio “CE” ed essere corredato di “Dichiarazione di Conformità CE” e di “Nota Informativa” riportante le istruzioni d’uso e manutenzione. La “Dichiarazione di Conformità CE” e la “Nota Informativa” devono essere tenute in cantiere.

Tutti gli addetti al montaggio/smontaggio devono indossare come minimo i seguenti DPI:

Casco di protezione, guanti antiabrasione, scarpe con suola antiscivolo, puntale antischiacciamento, lamina antiperforamento.

Inoltre sono dotati dei seguenti DPI in funzione dei rischi cui sono esposti:

	Cintura di sicurezza con bretelle, cosciali e cordino da 1,5 m con moschettone:

	tutti gli addetti

 	i seguenti addetti

	Pinza per aggancio al ponteggio e/o a tubolari e profilati:

	tutti gli addetti

 	i seguenti addetti

	Dispositivo retrattile con cavo avvolto in carter lungo ...... mt:

	tutti gli addetti

 	i seguenti addetti

	Indumenti ad alta visibilità di Classe  1  2  3:

	tutti gli addetti

 	i seguenti addetti

	Cuffia o Tappi auricolari otoprotettori:

	tutti gli addetti

 	i seguenti addetti

	Occhiali di protezione contro polveri e schegge:

	tutti gli addetti

 	i seguenti addetti

	Altri DPI utilizzati:

(Per i DPI consegnati come dotazione personale al lavoratore deve essere stilato verbale di consegna controfirmato, per ricevuta, dal lavoratore stesso)

La verifica dell’integrità e dell’efficienza dei DPI è effettuata:

	da ogni addetto prima di ogni utilizzo del DPI

	dal preposto ogni ............................................................….che stilerà verbale di verifica

	altro:

Movimentazione degli elementi del ponteggio

La movimentazione e il sollevamento degli elementi del ponteggio è effettuata con:

	Gru di cantiere

 	Autogrù

 	Muletto con braccio estensibile

	Argano elettrico montato su

	Carrucola montata su

	Movimentazione manuale

	Altro:

Se la movimentazione e il sollevamento degli elementi del ponteggio è effettuata con gru di cantiere, autogrù, o muletto con braccio estensibile:

	Il conduttore della gru, dell’autogrù, o del muletto, sig…........................................,è esperto nella conduzione di detti mezzi in quanto:

	ha una esperienza di n. .............. anni di attività

	ha svolto specifici corsi di formazione

Il conduttore della gru o dell’autogrù è sempre in contatto visivo con l’addetto che si trova a terra a imbracare gli elementi e con l’addetto che si trova sul ponteggio a ricevere gli elementi?  SI  NO

Se la risposta alla precedente domanda è NO indicare quali misure vengono adottate:

	Il conduttore, l’addetto a terra e l’addetto sul ponteggio sono in collegamento radio tra loro

	Altro:

Imbracatura degli elementi del ponteggio al gancio della gru, dell’autogrù, del muletto, dell’argano, della carrucola:

L’imbracatura degli elementi del ponteggio da movimentare è effettuata mediante:

	Fasce o funi che legano correttamente gli elementi in modo che non sia possibile la loro caduta durante la movimentazione

	Forche dotate di cestello o altro dispositivo di contenimento

	Altro:

Attenzione: è assolutamente vietato movimentare gli elementi dei ponteggi con le sole forche senza alcun sistema che ne assicuri l’ancoraggio alle forche stesse.

Durante la movimentazione non sostare sotto al carico.

Se la movimentazione e il sollevamento degli elementi del ponteggio è effettuata manualmente:

	Gli addetti sono adeguatamente formati circa le corrette tecniche di movimentazione e informati sull’entità dei pesi

Montaggio del ponteggio

Il ponteggio viene montato:

	Per intero in una unica fase,

	A campate successive in funzione dello sviluppo dei lavori,

	A stilate successive in funzione dello sviluppo dei lavori.

Prima di essere montati gli elementi del ponteggio vengono verificati al fine di constatarne marca, tipo, integrità.

	Verifica effettuata da.......................................nella sua qualità ...…….............................

	Verifica effettuata mediante la compilazione e sottoscrizione delle liste di controllo allegate:

 pont. a telai prefabbricati

 pont. a montanti e traversi prefabbricati

 pont. a tubi e giunti

	Verifica effettuata mediante seguente metodo:

Le liste di controllo o altro documento attestante l’avvenuta verifica degli elementi del ponteggio devono essere firmate dal verificatore e tenute in cantiere allegate al presente PiMUS

Posa della prima campata del ponteggio

Strumenti utilizzati:

	Filo a piombo

	Bolla

	Laser

	Metro/tavella

	Altro:

Ripartizione del carico effettuata mediante posa basette su:

	Assi da ponte

	Altro:

Livellamento e verticalità effettuata mediante:

	Basette dotate di vitone regolabile

	Assi da ponte

	Altro:

Distanza del ponteggio dalla costruzione:

	Non superiore a 20 cm

	Superiore a 20 cm (indicare motivi e misure di protezione adottate nei piani successivi contro il rischio di caduta dall’alto):

Per effettuare la ripartizione del carico, il livellamento e la verticalità, è assolutamente vietato utilizzare materiali che non garantiscano adeguata resistenza alla compressione, quali mattoni forati e simili.

a)  Posa delle campate successive in altezza del ponteggio. Rischio di caduta dall’alto.

Misura di protezione: gli addetti indossano cintura di sicurezza con bretelle e cosciali agganciata a linea vita assicurata al ponteggio.

(Riquadro da compilare solo nel caso si adotti questo sistema di protezione)

In altezza operano n. ............. addetti.

Misura di protezione utilizzata:

	Sia in fase di montaggio che di smontaggio degli elementi

	Solo nella fase di montaggio degli elementi

	Solo nella fase di smontaggio degli elementi

Linea vita costituita da:

Linea vita fissata al ponteggio mediante:

Descrizione dettagliata della procedura di montaggio, in sicurezza, di tutti gli elementi:

Possono essere allegate procedure già compilate, foto, disegni, schemi e quanto altro possa chiarire agli addetti al montaggio il corretto modo di procedere

b)  Posa delle campate successive in altezza del ponteggio. Rischio di caduta dall’alto.

Misura di protezione: gli addetti indossano cintura di sicurezza con bretelle e cosciali agganciata a linea vita assicurata alla parete di edificio o altra struttura.

(Riquadro da compilare solo nel caso si adotti questo sistema di protezione)

In altezza operano n. ............. addetti.

Misura di protezione utilizzata:

	Sia in fase di montaggio che di smontaggio degli elementi

	Solo nella fase di montaggio degli elementi

	Solo nella fase di smontaggio degli elementi

Linea vita costituita da:

Linea vita fissata al ponteggio mediante:

Tipo e stato della parete o della struttura:

Descrizione dettagliata della procedura di montaggio, in sicurezza, di tutti gli elementi:

Possono essere allegate procedure già compilate, foto, disegni, schemi e quanto altro possa chiarire agli addetti al montaggio il corretto modo di procedere

c)  Posa delle campate successive in altezza del ponteggio. Rischio di caduta dall’alto.

Misura di protezione: gli addetti indossano cintura di sicurezza con bretelle e cosciali agganciata a dispositivo retrattile con cavo avvolto in carter.

(Riquadro da compilare solo nel caso si adotti questo sistema di protezione)

In altezza operano n. ........ addetti aventi a disposizione un dispositivo retrattile cadauno.

Misura di protezione utilizzata:

	Sia in fase di montaggio che di smontaggio degli elementi

	Solo nella fase di montaggio degli elementi

	Solo nella fase di smontaggio degli elementi

Dispositivo/i retrattile posizionato/i sopra all’operatore e fissato a:

 Parete edificio

 Ponteggio

 Altra struttura:

## Dispositivo retrattile fissato mediante:

Tipo e stato della parete o della struttura:

Descrizione dettagliata della procedura di montaggio, in sicurezza, di tutti gli elementi:

Possono essere allegate procedure già compilate, foto, disegni, schemi e quanto altro possa chiarire agli addetti al montaggio il corretto modo di procedere

d)  Posa delle campate successive in altezza del ponteggio. Rischio di caduta dall’alto.

Misura di protezione: gli addetti indossano cintura di sicurezza con bretelle e cosciali con cordino/i dotato/i di pinza/e per aggancio al ponteggio o altra struttura.

(Riquadro da compilare solo nel caso si adotti questo sistema di protezione)

In altezza operano n. ........ addetti aventi a disposizione cadauno:

	Una pinza di aggancio

	Due pinze di aggancio

Misura di protezione utilizzata:

	Sia in fase di montaggio che di smontaggio degli elementi

	Solo nella fase di montaggio degli elementi

	Solo nella fase di smontaggio degli elementi

Pinza/e agganciata/e a:

	Elementi ponteggio già montati

 	Apposito attrezzo solidalmente fissato al ponteggio:

	Altra struttura:

Tipo e stato della struttura:

Descrizione dettagliata della procedura di montaggio, in sicurezza, di tutti gli elementi

Possono essere allegate procedure già compilate, foto, disegni, schemi e quanto altro possa chiarire agli addetti al montaggio il corretto modo di procedere

e)  Posa delle campate successive in altezza del ponteggio. Rischio di caduta dall’alto.

Misura di protezione: parapetti mobili agganciabili alla campata superiore da montare del ponteggio, da terra o dalla campata già completa di impalcati, parapetti, tavola fermapiede.

(Riquadro da compilare solo nel caso si adotti questo sistema di protezione)

In altezza operano n. ........... addetti.

Misura di protezione utilizzata:

	Sia in fase di montaggio che di smontaggio degli elementi

	Solo nella fase di montaggio degli elementi

	Solo nella fase di smontaggio degli elementi

Parapetti mobili marca: 					tipo:

Certificazione di sicurezza:

Sistema di aggancio al ponteggio:

Descrizione dettagliata della procedura di montaggio, in sicurezza, di tutti gli elementi:

Allegare certificazione di sicurezza dei parapetti mobili, inoltre possono essere allegate procedure già compilate, foto, disegni, schemi e quanto altro possa chiarire agli addetti al montaggio il corretto modo di procedere.

f)  Posa delle campate successive in altezza del ponteggio. Rischio di caduta dall’alto.

Misura di protezione: Altra.

(Riquadro da compilare solo nel caso si adotti questo sistema di protezione)

In altezza operano n. ........ addetti.

Misura di protezione utilizzata:

	Sia in fase di montaggio che di smontaggio degli elementi

	Solo nella fase di montaggio degli elementi

	Solo nella fase di smontaggio degli elementi

Misura di protezione consistente in:

Descrizione dettagliata della procedura di montaggio, in sicurezza, di tutti gli elementi:

Possono essere allegate procedure già compilate, foto, disegni, schemi e quanto altro possa chiarire agli addetti al montaggio il corretto modo di procedere.

Ancoraggio del ponteggio

Il ponteggio è ancorato alla facciata dell’edificio o struttura mediante:

	Tasselli con occhiello e staffa rigida

	Staffatura con giunti

	Zanca

	Cravatta

	Vitone

	Altro:

Tipo e stato della parete o della struttura:

Note ed informazioni utili:

Possono essere allegate foto, disegni, schemi e quanto altro possa chiarire agli addetti al montaggio il corretto modo di procedere.

Smontaggio del ponteggio

Il ponteggio viene smontato:

	Per intero in una unica fase

	A campate successive in funzione dello sviluppo dei lavori

	A stilate successive in funzione dello sviluppo dei lavori

Smontaggio delle campate alte del ponteggio. Rischio di caduta dall’alto.

Misura di protezione:

Per lo smontaggio degli elementi del ponteggio viene adottata la misura di protezione di cui al precedente punto:	 7.a)	 7.b)	 7.c)	 7.d)	 7.e)	 7.f)

Montaggio/smontaggio di ulteriori elementi al ponteggio

Montaggio/smontaggio della mantovana. Rischio di caduta dall’alto.

(Compilare solo nel caso si installi la mantovana)

Misura di protezione:

Per il montaggio/smontaggio viene adottata la misura di protezione di cui al precedente punto: 	 7.a)	 7.b)	 7.c)	 7.d)

 Altro sistema:

Montaggio/smontaggio di reti e/o teloni. Rischio di caduta dall’alto.

(Compilare solo nel caso si installino reti e/o teloni)

	Non vi è rischio di caduta in quanto il montaggio/smontaggio viene effettuato da sopra il ponteggio completamente montato

	Vi è rischio di caduta e quindi nel montaggio/smontaggio viene adottata la misura di protezione di cui al precedente punto:	 7.a)	 7.b)	 7.c)	 7.d)

	Altro sistema:

In questo caso allegare un progetto del ponteggio comprendente relazione di calcolo resistenza e stabilità, eseguito secondo le istruzioni del libretto/aut.min., e disegno esecutivo del ponteggio per le configurazioni di impiego, il tutto firmato da un ingegnere o architetto, abilitato a norma di legge all’esercizio della professione.

Montaggio/smontaggio di cartelloni pubblicitari. Rischio di caduta dall’alto.

(Compilare solo nel caso si installino cartelloni pubblicitari)

	Non vi è rischio di caduta in quanto il montaggio/smontaggio viene effettuato da sopra il ponteggio completamente montato

	Vi è rischio di caduta e quindi nel montaggio/smontaggio viene adottata la misura di protezione di cui al precedente punto:	 7.a)	 7.b)	 7.c)	 7.d)

	Altro sistema:

In questo caso allegare un progetto del ponteggio comprendente relazione di calcolo resistenza e stabilità, eseguito secondo le istruzioni del libretto/aut.min., e disegno esecutivo del ponteggio per le configurazioni di impiego, il tutto firmato da un ingegnere o architetto, abilitato a norma di legge all’esercizio della professione.

Recupero di lavoratore sospeso a cintura di sicurezza

Il o i lavoratori rimasti sospesi a cintura di sicurezza a seguito di caduta, sono recuperati secondo la seguente procedura:

Attenzione: i lavoratori sospesi devono essere recuperati nel più breve tempo possibile e comunque in un tempo non superiore a 15  minuti.

Verifiche durante l’uso del ponteggio

Periodicamente, durante l’uso, il ponteggio deve essere verificato al fine di costatarne l’integrità.

	Verifiche effettuate da:	 		nella sua qualità di

	Verifiche effettuate con periodicità

	Verifica effettuata mediante la compilazione e sottoscrizione della lista di controllo allegata

	Verifica effettuata mediante seguente metodo:

Le liste di controllo o altro documento attestante l’avvenuta verifica del ponteggio, devono essere firmate dal Verificatore e tenute in cantiere allegate al presente PiMUS.

Tabella riepilogativa degli allegati

	N.	attestati di frequenza corso specifico, art. 136, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008

	N.	libretto/i di montaggio con autorizzazione ministeriale dei ponteggi metallici fissi

	N.	certificati di sicurezza parapetti mobili

	Disegno esecutivo del ponteggio consistente in planimetria e prospetti

	Progetto del ponteggio comprendente calcolo di stabilità e disegno esecutivo firmato da un ingegnere o architetto

	Relazione tecnico geologica attestante la compattezza del terreno su cui verrà montato il ponteggio

	Relazione tecnica attestante la solidità delle strutture su cui verrà montato il ponteggio

	N.	verbale/i di consegna DPI ai lavoratori

	N. 	lista/e di controllo o altro documento attestante l’avvenuta verifica, prima del montaggio, degli elementi del ponteggio

	N.	lista/e di controllo o altro documento attestante le avvenute verifiche durante l’uso del ponteggio

	Altro:

Il redattore del PiMUS/Il Datore di Lavoro della ditta che esegue il montaggio/smontaggio

## Il Responsabile di Cantiere per presa visione

Disegno esecutivo del ponteggio e planimetrie

Si deve indicare graficamente come sarà realizzato il ponteggio. Riportare la planimetria del ponteggio e i prospetti in relazione al fabbricato. Evidenziare la posizione degli ancoraggi ed infine la planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio evidenziando la delimitazione, al viabilità, segnaletica e quant’altro possa servire.

Si riportano a titolo di esempio alcuni grafici.

### SCHEDA 1

#### Ponteggio metallico a telai prefabbricati

Marca .........................................................................................Tipo.....................................................................

Verifiche degli elementi effettuate in data...........................…………………..........Prima del montaggio

| Elementi | Tipo di verifica | Modalità di verifica | Misura adottata |
| --- | --- | --- | --- |
| GENERALE | Controllo esistenza del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali | Visivo | Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante. |
|  | Controllo che gli elementi in tubi e giunti che sono stati utilizzati sono di tipo autorizzato appartenenti ad un unico fabbricante | Visivo | Se il controllo è negativo, è necessario utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, richiedendone il relativo libretto |
| TELAIO | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: · Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento · Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo verticalità montanti telaio | Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo | Se la verticalità dei montanti non è soddisfatta occorre scartare l’elemento. |
|  | Controllo spinotto di collegamento fra i montanti | Visivo e Funzionale | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento. |
|  | Controllo attacchi controventature: perni e/o boccole | Visivo e Funzionale | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento o ripristinare la funzionalità in conformità alle modalità previste dal fabbricante. |
|  | Controllo orizzontalità del traverso | Visivo | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento. |
| CORRENTI E DIAGONALI | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: · Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento · Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo della linearità di tutti gli elementi | Visivo | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento. |
|  | Controllo stato di conservazione dei collegamenti al telaio | Visivo e Funzionale | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento. |
| IMPALCATI PREFABBRICATI | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: · Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento · Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo orizzontalità piani di calpestio | Visivo | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso | Visivo e/o funzionale | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura) | Visivo: · Integrità del sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura · Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura | Se il controllo è negativo: · Scartare l’elemento, o · Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dell’efficienza dei sistemi di collegamento |
| BASETTE FISSE | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo orizzontalità piatto di base | Visivo, ad esempio con un piano di riscontro | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
| BASETTE REGOLABILI | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo orizzontalità piatto di base | Visivo, ad esempio con un piano di riscontro | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo verticalità stelo | Visivo | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata | Visivo e funzionale: · Visivo: stato di conservazione della filettatura · Funzionale: regolare avvitamento della ghiera | Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare l’elemento Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, scartare l’elemento |
| N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, Montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati. |

Verifiche effettuate da ..................................................... nella sua qualità di………………...................

##### Firma

................................................................................

### SCHEDA 2

#### Ponteggio metallico a montanti e traversi prefabbricati

Marca .........................................................................................Tipo.....................................................................

Verifiche degli elementi effettuate in data ....................................................…........Prima del montaggio

| Elementi | Tipo di verifica | Modalità di verifica | Misura adottata |
| --- | --- | --- | --- |
| GENERALE | Controllo esistenza del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali | Visivo | Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante. |
|  | Controllo che gli elementi in tubi e giunti che sono stati utilizzati sono di tipo autorizzato appartenenti ad un unico fabbricante | Visivo | Se il controllo è negativo, è necessario utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, richiedendone il relativo libretto |
| MONTANTE | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: · Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento · Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo verticalità | Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo | Se la verticalità del montante non è soddisfatta occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo spinotto di collegamento fra montanti | Visivo e/o funzionale | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo attacchi elementi | Visivo e/o funzionale | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
| TRAVERSO | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo orizzontalità traverso | Visivo | Se il controllo è negativo scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: · Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento · Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo stato di conservazione collegamenti ai montanti | Visivo e/o funzionale | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento, o ripristinare la funzionalità dell’elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
| CORRENTI E DIAGONALI | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: · Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento · Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo linearità dell’elemento | Visivo | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione collegamenti ai montanti | Visivo e/o funzionale | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento, o ripristinare la funzionalità dell’elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
| IMPALCATI PREFABBRICATI | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: · Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento · Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo orizzontalità piani di calpestio | Visivo | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso | Visivo e/o funzionale | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura) | Visivo: · Integrità del sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura · Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura | Se il controllo è negativo: · Scartare l’elemento, o · Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dell’efficienza dei sistemi di collegamento |
| BASETTE FISSE | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo orizzontalità piatto di base | Visivo, ad esempio con un piano di riscontro | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
| BASETTE REGOLABILI | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo orizzontalità piatto di base | Visivo, ad esempio con un piano di riscontro | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo verticalità stelo | Visivo | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata | Visivo e funzionale: · Visivo: stato di conservazione della filettatura · Funzionale: regolare avvitamento della ghiera | · Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare l’elemento · Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, scartare l’elemento |
| N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati. |

Verifiche effettuate da ..................................................... nella sua qualità di………………...................

##### Firma

................................................................................

### SCHEDA 3

#### Ponteggio metallico a tubi e giunti

Marca .........................................................................................Tipo.....................................................................

Verifiche degli elementi effettuate in data ....................................................…........Prima del montaggio

| Elementi | Tipo di verifica | Modalità di verifica | Misura adottata |
| --- | --- | --- | --- |
| GENERALE | Controllo esistenza del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali | Visivo | Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante al fabbricante del ponteggio. |
| TUBI | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: · Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento · Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo verticalità | Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo | Se la verticalità del tubo non è soddisfatta occorre scartare l’elemento |
| GIUNTI | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo bulloni completi di dadi | Visivo e funzionale: · Visivo: stato di conservazione della filettatura · Funzionale: regolare avvitamento del dado | · Se il controllo visivo è negativo occorre: sostituire il bullone e/o il dado con altro fornito dal fabbricante del giunto · Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, sostituire l’elemento con altro fornito dal fabbricante del giunto |
|  | Controllo linearità martelletti | Visivo | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo perno rotazione giunto girevole | Visivo e funzionale: · Visivo: parallelismo dei due nuclei · Funzionale: corretta rotazione | Se i controlli sono negativi occorre scartare l’elemento |
| IMPALCATI PREFABBRICATI (non strutturali) | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: · Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento · Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo orizzontalità piani di calpestio | Visivo | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso | Visivo e/o funzionale | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura) | Visivo: · Integrità del sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura · Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura | Se il controllo è negativo: · Scartare l’elemento, o · Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dell’efficienza dei sistemi di collegamento |
| BASETTE FISSE | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo orizzontalità piatto di base | Visivo, ad esempio con un piano di riscontro | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
| BASETTE REGOLABILI | Controllo marchio come da libretto | Visivo | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo orizzontalità piatto di base | Visivo, ad esempio con un piano di riscontro | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo verticalità stelo | Visivo | Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata | Visivo e funzionale: · Visivo: stato di conservazione della filettatura · Funzionale: regolare avvitamento della ghiera | · Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare l’elemento · Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, scartare l’elemento |
| N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati. |

Verifiche effettuate da ..................................................... nella sua qualità di………………...................

##### Firma

................................................................................

### SCHEDA 4

#### Ponteggio metallico a telai prefabbricati, montanti e traversi prefabbricati, tubi e giunti

Marca .........................................................................................Tipo.....................................................................

Verifiche degli elementi effettuate in data ....................................................…........ durante l’utilizzo

| Tipo di verifica | Modalità di verifica | Misura adottata |
| --- | --- | --- |
| Controllare che il PIMUS sia presente in cantiere con tutti i suoi allegati | PIMUS | Visivo | Se il controllo è negativo produrre copia dell’originale da tenere in cantiere |
|  | Libretto/i di montaggio con autorizzazione ministeriale | Visivo | Se il controllo è negativo produrre copia dell’originale da tenere in cantiere |
|  | Disegno/i esecutivo/i del ponteggio, planimetria e prospetti | Visivo | Se il controllo è negativo produrre copia dell’originale da tenere in cantiere |
|  | Progetto/i del ponteggio con calcolo di stabilità e disegno esecutivo firmati da ingegnere o architetto | Visivo | Se il controllo è negativo produrre copia dell’originale da tenere in cantiere |
| Controllare che il ponteggio sia rispondente ai disegni esecutivi e/o progetto | Il ponteggio è montato secondo quanto previsto dal/i disegno/i esecutivo/i e dal libretto/i di montaggio | Visivo | Se il controllo è negativo modificare il ponteggio oppure modificare il/i disegno/i esecutivo/i |
|  | Il ponteggio è montato secondo quanto previsto dal/i progetto/i firmato da ingegnere o architetto | Visivo | Se il controllo è negativo modificare il ponteggio oppure modificare il/i progetto/i |
| Controllare il mantenimento dell’efficienza delle controventature di pianta e di facciata | Verifica della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta | Visivo | Se il controllo è negativo sostituire gli elementi danneggiati |
|  | Verifica dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta | Visivo | Se il controllo è negativo sostituire gli elementi danneggiati |
|  | Verifica dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi la funzione di controventatura in pianta | Visivo | Se il controllo è negativo sostituire gli elementi danneggiati |
| Controlli strutturali | Verifica mantenimento distacco non superiore a 20 cm tra il bordo interno dell’impalcato del ponteggio e l’opera servita (solo per interventi sulla facciata) | Visivo | Se il controllo è negativo ridurre il distacco con l’installazione di apposite tavole oppure installare un parapetto normale anche su quel lato del ponteggio |
|  | Verifica del mantenimento dell’efficienza del parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale dall’alto | Visivo | Se il controllo è negativo ripristinare l’efficienza del parasassi |
|  | Verifica del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale | Visivo | Se il controllo è negativo provvedere al serraggio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio |
|  | Verifica del mantenimento dell’efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale | Visivo | Se il controllo è negativo provvedere al serraggio dei giunti del ponteggio |
|  | Verifica del mantenimento dell’efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale | Visivo | Se il controllo è negativo ripristinare gli ancoraggi |
|  | Verifica del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato | Visivo | Se il controllo è negativo ripristinare i dispositivi di blocco |
|  | Verifica del mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi | Visivo | Se il controllo è negativo ripristinare i dispositivi di blocco |

Verifiche effettuate da ..................................................... nella sua qualità di………………...................

##### Firma

................................................................................